Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

# Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie cyfrowej dokumentacji fotogrametrycznej budynków Szpitala:

1. Budynku administracji,

2. Budynku terapii uzależnień – ODTA/AIDS,

3. Budynku hepatologii wraz z łącznikiem.

Wytworzoną dokumentację przekazać Szpitalowi na nośniku danych – dysk twardy.

# Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest opracowanie dokumentacji fotogrametrycznej dla budynków: Hepatologii z łącznikiem, Administracji oraz Poradni leczenia uzależnień. Powyższe budynki są wpisane na listę wojewódzkiego konserwatora zabytków pod numerem A/1326/84.

Dokumentacja stanowić będzie elementem inwentaryzacji szpitala, jednocześnie będzie jednym z elementów składowych do wykonania programu renowacji w/w budynków.

- Stan istniejący :

Lokalizacja obiektu: Województwo śląskie powiat chorzowski, działka o numerze identyfikacyjnym 246301_1.0004.AR_4.3993/262 i 246301_1.0004.AR_5.4561/247

Budynek Hepatologii wraz z łącznikiem przeznaczony / użytkowany do celów medycznych, w obiekcie znajduje się poradnia hepatologii z częścią techniczną. Budynek jest połączony łącznikiem z budynkiem głównym.

Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych - pomieszczeń diagnostycznych, oraz piwnicy będącej częścią techniczną budynku. Ściany kondygnacji piwnic budynku – murowane z cegły pełnej. Konstrukcja nadziemna murowana z cegły klinkierowej.

Dane techniczne :

Powierzchnia zabudowy : 180,00 m²

Powierzchnia użytkowa: 480,00 m2

Kubatura budynku : 2000,00 m³

Wymiary budynku: 15,07m x 12,05m

Łącznik pomiędzy budynkiem Głównym a Hepatologią wybudowany w technologii tradycyjnej pod koniec XIX w. Jednokondygnacyjne przyziemie z wykonaną wiatą 
o konstrukcji żeliwnej z pokryciem z blachy, częściowo przeszkloną.

Powierzchnia zabudowy : 58,85 m²

Powierzchnia użytkowa: 43,66 m2

Kubatura budynku ok. : 350,00 m³

Wymiary budynku: 21,39m x 2,75m

Budynek Administracyjny - dwukondygnacyjny podpiwniczony wolnostojący, znajdują się w nim pomieszczenia biurowe i serwerownia.

Wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z końca XIX w.

Dane techniczne :

Powierzchnia zabudowy : 386,80 m²

Powierzchnia użytkowa: 755,40 m2

Kubatura budynku : 3755,7 m³

Wymiary budynku: 23,76x18,03m

Budynek Poradni leczenia uzależnień i ODTA/AIDS, użytkowany do celów medycznych, w obiekcie znajdują się przychodnie lekarskie.

Budynek wykonany pod koniec XIXw, w technologii tradycyjnej z cegły klinkierowej 
w kształcie litery „L”.

Dane techniczne :

Powierzchnia zabudowy : 370,00 m²

Powierzchnia użytkowa: 764,75 m2

Kubatura budynku : 2600,00 m³

Wymiary budynku: 20,28x26,58 m

# Zakres prowadzonego zamówienia:

Wykonanie dokumentacji fotogrametrycznej będącej odwzorowaniem stanu istniejącego elewacji i dachu budynków:

- Budynku administracji,

- Budynku terapii uzależnień – ODTA/AIDS,

- Budynku hepatologii wraz z łącznikiem.

Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie danych obrazowych z niskiego pułapu o ściśle określonej charakterystyce oraz opracowanych na ich podstawie produktów fotogrametrycznych w postaci:

- Skatalogowanych wysokorozdzielczych zdjęć

- gęstej chmury punktów (format LAS lub e57)

- cyfrowej ortofotomapy o terenowym rozmiarze piksela ≤0.01 m

# Wymagania dotyczące przedmiotowego zamówienia:

- Szczegółowe wytyczne dotyczące pozyskiwanie danych obrazowych z niskiego pułapu oraz charakterystyka danych:

- Dane obrazowe powinny zostać pozyskane kamerą RGB typu: bezlusterkowy aparat 
z matrycą pełnoklatkową o rozdzielczości min. 20 MPix oraz obiektywem o stałej ogniskowej.

- Pokrycie podłużne i poprzeczne obrazów – symetryczne – min. 75%

- GSD pozyskanych obrazów ≤ 0.01 m.

- Obrazy powinny charakteryzować się rozdzielczością fizyczną (bez przepróbkowania) nie gorszą niż 5472 × 3078 pikseli.

- Obrazy dla całego Bloku należy wykonać przy zbliżonych warunkach oświetleniowych.

- Szczegółowe wymagania dokładnościowe dla produktów fotogrametrycznych oraz stawiane Wykonawcy:

- Aerotriangulacja

- Wymaga się, aby Wykonawca osiągnął dokładność wyrównania Bloku obrazów pozyskanych z niskiego pułapu σo≤ 1 piksel (błąd średni obserwacji po wyrównaniu).

Błędy średnie wpasowania Bloku obrazów z niskiego pułapu na polową osnowę fotogrametryczną powinny spełniać następujące kryteria (xy w rozumieniu wypadkowej):
a) RMSXY ≤ 0.03 m;

b) RMSZ ≤ 0.07 m;

Błędy średnie wpasowania Bloku obrazów z niskiego pułapu minimum na punktach kontrolnych powinny spełniać następujące kryteria (xy w rozumieniu wypadkowej):

a) RMSXY ≤ 0.05 m;

b) RMSZ ≤ 0.10 m;

- Wykonawca będzie przechowywał (przez okres rękojmi) komplet materiałów.

- wykonywanie prac może być prowadzone tylko przez Wykonawcę posiadającego właściwe kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie do wykonywania przedmiotowych usług.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał i złożył Zamawiającemu:

- Obrazy z niskiego pułapu z metadanymi zapisane w formacie *.TIFF lub *.JPG;

- Chmura punktów w formacie *.las; e57

- Ortofotomapa terenu oraz każdej elewacji osobno (format *.GeoTIFF)

# Wykonanie usługi :

Przed przystąpieniem do złożenia oferty, Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się ze stanem obiektu, sytuacją dotycząca realizacji zamówienia. W przypadku niejasności należy skontaktować się z osobą wskazaną do kontaktu ze strony Szpitala Specjalistycznego 
w Chorzowie.

W związku z ty wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane 
z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięcia pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia.

- Przystępując do postępowania Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonania zamówienia, odpowiednią liczbę wykwalifikowanych osób oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.

- Prowadzenie wszelkich prac powinno odbywać się zgodnie ze sztuką budowalną, obowiązującymi normami polskimi oraz zharmonizowanymi normami europejskimi 
w zakresie budownictwa oraz zasadami BHP.

- Wszelkie prace tj.: pomiary, analizy oględziny obiektu odbywać mogą się wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7⁰⁰-15⁰⁰.

- Dodatkowe uzgodnienia tj.: wypożyczenie istniejącej archiwalnej dokumentacji obiektu, (np. opłaty za energie, ciepło) zostają spisane w protokole przystąpienia do realizacji zamówienia.

# Kontrola jakości:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do spotkania i kontroli merytorycznej

postępu realizacji zamówienia.

- Kontrola jakości odbywać będzie się poprzez :

- Ocenę wizualną wykonywanych prac

- Ocenę ilościową (obmiarową) wykonanych prac

- Zgodność technologii z OPZ

# Odbiór i płatność

Na wykonanie powyższego zakresu usługi zostaje spisana umowa. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy, a także ryzyko Wykonawcy dotyczące oszacowania kosztów.

Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy potwierdzone protokołem odbioru.

# Termin realizacji :

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

# Rękojmia

Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na dokumentację projektową będącą przedmiotem Umowy. Okres rękojmi rozpoczyna swój bieg od Dnia Odbioru przedmiotu Umowy potwierdzonego protokołem odbioru i kończy się po 36 miesiącach od tego dnia.