Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

# Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu energetycznego i sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku administrowanego przez Szpital Specjalistyczny w Chorzowie.

# Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest opracowanie dokumentacji (wykonanie audytu energetycznego wraz 
z dokumentacją projektowo-kosztorysową), w ramach projektu poprawy efektywności energetycznej budynku Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego oraz Budynku Głównego Szpitala wraz z łącznikiem i bud. Poradni Hepatologii Szpitala Specjalistycznego 
w Chorzowie. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku, 
a także zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla. Docelowe przedsięwzięcie obejmuje wykonanie prac, które służą ograniczeniu nadmiernego wychładzania albo nagrzewania budynku, zwiększeniu efektywności zużycia energii elektrycznej i cieplnej w procesie wentylacji i ogrzewania budynku oraz ogrzewania wody, 
a także zwiększeniu efektywności zużycia energii elektrycznej w zakresie związanym 
z oświetleniem nieruchomości. Rezultatem tych działań będzie obniżenie eksploatacyjnych kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej, poprawa warunków pracy i jakości użytkowania obiektów użyteczności publicznej. Prace powinny przynieść efekt w postaci redukcji zużycia energii końcowej o co najmniej 25 %.

- Stan istniejący:

Lokalizacja obiektu: Województwo śląskie powiat chorzowski, działka o numerze identyfikacyjnym 246301_1.0004.AR_4.3993/262 i 246301_1.0004.AR_5.4561/247

Budynek Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego - przeznaczony / użytkowany do celów medycznych, w obiekcie znajduje się Oddział Obserwacyjno – Zakaźny oraz Oddział Psychiatryczny.

Dane techniczne :

Powierzchnia zabudowy : 692,00m²

Powierzchnia użytkowa : 3135,48 m²

Kubatura budynku : 6860,00 m³

Budynek oddany do użytku w 1975, o czterech kondygnacjach nadziemnych - bloku łóżkowego, oraz piwnicy będącej częścią techniczną budynku. Ściany kondygnacji piwnic budynku – monolityczne żelbetowe. Konstrukcja nadziemna szkieletowa, złożona 
z prefabrykowanych ram żelbetowych systemu „H”.

Ściany szczytowe dylatacyjne i korytarzowe usztywniające o konstrukcji murowanej z cegły ceramicznej pełnej i drążonej grubości 25 i 38 cm. Ściany zewnętrzne osłonowe murowane 
z pustaków żużlobetonowych i cegły pełnej.

Stropy prefabrykowane, żelbetowe płyty kanałowe grubości 24 cm, oraz fragmenty monolityczne, żelbetowe, gęstożebrowe typu Fert i Akermana. Nadproża i wieńce stropów monolityczne żelbetowe.

Stropodach wentylowany, prefabrykowane płyty dachowe, oparte na ściankach murowanych ażurowych.

Budynek docieplony płytą styropianową grubość 15 cm, pokryty tynkiem mineralnym. Stropodach ocieplony pianą PUR, Wentylacja pomieszczeń grawitacyjna oraz mechaniczna (parter).

Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, odgromową, sanitarną oraz teletechniczną. Odprowadzanie wód opadowych z dachu poprzez rynny i rury spustowe z PCV do kanalizacji deszczowej. Kominy murowane wyprowadzone powyżej dachu. Otwory okienne i drzwiowe prostokątne. Stolarka okienna z PCV, charakteryzująca się zużyciem.

Ogrzewanie budynku z węzła cieplnego modernizowanego w 2007r. CWU jest dostarczana ze stacji wymiennikowej od PEC.

Budynek Główny przeznaczony / użytkowany do celów medycznych, w obiekcie znajduje się Oddział Pulmonologii oraz część diagnostyczna:

Dane techniczne :

Powierzchnia zabudowy : 1036,00m²

Kubatura budynku : 18600,00 m³

Budynek oddany do użytku w 1879, o trzech kondygnacjach nadziemnych - bloku łóżkowego i pomieszczeń diagnostycznych oraz piwnicy będącej częścią techniczną budynku. Ściany kondygnacji piwnic budynku – murowane z cegły pełnej. Konstrukcja nadziemna murowana z cegły pełnej .

Ściany zewnętrzne i korytarzowe o konstrukcji murowanej z cegły ceramicznej pełnej 
i drążonej grubości 25 i 38 cm.

Stropy gęstożebrowe ceramiczne na belkach stalowych. Nadproża i wieńce stropów monolityczne żelbetowe.

Dach mansardowy o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką ceramiczną – karpiówką. Wyższa część dachu (płaska) pokryta papą.

Wentylacja pomieszczeń grawitacyjna oraz mechaniczna (część pomieszczeń wyposażonych w klimatyzatory).

Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, odgromową, sanitarną oraz teletechniczną. Odprowadzanie wód opadowych z dachu poprzez rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane do kanalizacji deszczowej. Kominy murowane wyprowadzone powyżej dachu. Otwory okienne i drzwiowe prostokątne. Stolarka okienna z PCV, charakteryzująca się zużyciem. Stolarka drzwiowa aluminiowa (drzwi przyziemia) oraz drewniana.

Ogrzewanie budynku z węzła cieplnego modernizowanego w 2007r. CWU jest dostarczana ze stacji wymiennikowej od PEC.

# Zakres prowadzonego zamówienia:

- wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku oraz systemów 
i urządzeń technologicznych na potrzeby opracowania audytu i dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych warunków technicznych, opinii i uzgodnień.

- opracowanie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji budynku, wykonanie uzgodnienia z Zamawiającym polegającego m.in. na:

  - analizie możliwych usprawnień ograniczających zużycie energii, uzgodnienie wyboru 
i zakresu przyjętych wskazań do realizacji,

  - uzgodnieniu wniosków końcowych audytu, stanowiącym warunek przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Uzgodnione z Zamawiającym zadania, które będą wynikać z wykonanego audytu energetycznego powinny wpłynąć na poprawę efektywności energetycznej obiektu poprzez m. in.:

  - wymianę źródeł ciepła w wyniku których nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynków na potrzeby: ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej,

  - całkowitą lub częściową zamianę źródeł energii na źródła odnawialne,

  - możliwość zastosowania systemu rekuperacji w budynku.

- opracowanie, na podstawie wykonanego wcześniej audytu energetycznego, dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb termomodernizacji budynku związanej z polepszeniem efektywności energetycznej obiektu, w stopniu umożliwiającym uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień zezwalających na wykonanie robót budowlanych,

- aktualizację cenową kosztorysów inwestorskich wykonywaną na żądanie Zamawiającego 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia Zamawiającego.

- wsparcie Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia oraz pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji inwestycji.

- opracowanie audytu ex-ante (w przypadku składania przez Zamawiającego wniosku 
o dofinansowanie robót) – w okresie obowiązywania umowy.

# Wymagania dotyczące przedmiotowego zamówienia:

- audyty energetyczne powinny spełniać warunki określone w:

- w ustawie z dnia 29.08.2014r „o charakterystyce energetycznej budynków” 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1984 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 730 z późn. zm.),

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. „w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej” (Dz. U. z 2015 r. poz. 376 oraz Dz. U. poz. 1829 z 2019 r. z późn. zm.),

- aktualnych przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane 
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.),

- właściwych przepisach szczególnych,

- audyty energetyczne mają być wykonane, w zakresie treści, jak i formy, w sposób umożliwiający Zamawiającemu aplikowanie o dofinansowanie przedsięwzięć termo modernizacyjnych w procesie zmniejszania zużycia energii cieplnej w zarządzanych budynkach w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

- Wykonawca będzie przechowywał (przez okres rękojmi) komplet materiałów niezbędnych do nieodpłatnego przekazania na ewentualne zlecenie Zamawiającego dodatkowych egzemplarzy audytów energetycznych, jeżeli zajdzie taka potrzeba lub jeżeli Instytucja Zarządzająca będzie wymagała określenia i wydzielenia z wykonanych opracowań jakichkolwiek innych zakresów, parametrów technicznych lub ekonomicznych dla budynków objętych zamówieniem z punktu widzenia jego kosztów i oszczędności energii,

- wykonywanie prac może być prowadzone tylko przez Wykonawcę posiadającego właściwe kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie do wykonywania przedmiotowych usług, w szczególności doświadczenie w opracowywaniu audytów energetycznych, w tym audytów opracowywanych na potrzeby sporządzania wniosków aplikacyjnych w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz projektów współfinasowanych ze środków Unii Europejskiej.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał i złożył Zamawiającemu:

- audyty energetyczne na budynki objęte zamówieniem (3 budynków) 
w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egz. w formie elektronicznej 
w formacie PDF na płycie CD,

- opinie ornitologiczno-chiropterologiczne dla budynków objętych zamówieniem 
w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egz. w formie elektronicznej 
w formacie PDF na płycie CD,

- zbiorczy audyt energetyczny „ex-ante” w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egz. w formie elektronicznej w formacie PDF na płycie CD,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zawartości opracowanych audytów energetycznych,

- opracowane audyty energetyczne będą składanie u uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego celem weryfikacji i sprawdzenia ich  zawartości,

- wymagane terminy wykonania zamówienia:

- wymagany termin wykonania i przedłożenie do akceptacji Zamawiającego audytów energetycznych wraz z opiniami ornitologicznymi i zbiorczego audytu energetycznego „ex-ante”– nie dłuższy niż do 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,

- przedstawienie Zamawiającemu do ewentualnej weryfikacji i zatwierdzenia koncepcji audytów energetycznych dla poszczególnych obiektów budowlanych – do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,

- wykonanie i przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji sporządzonych kompletnych audytów energetycznych wraz z opiniami ornitologicznymi zbiorczego audytu „ex-ante” dla budynków – do 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,

# Wykonanie usługi :

Przed przystąpieniem do złożenia oferty, Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się ze stanem obiektu, sytuacją dotycząca realizacji zamówienia oraz możliwością dokonania wyceny wszystkich niezbędnych materiałów do prawidłowego wykonania zamówienia.

W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane 
z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięcia pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany zostaje do załączenia do oferty dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia do wykonania zamówienia, odpowiednią liczbę wykwalifikowanych osób oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.

- Prowadzenie wszelkich prac powinno odbywać się zgodnie ze sztuką budowalną, obowiązującymi normami polskimi oraz zharmonizowanymi normami europejskimi w zakresie budownictwa oraz zasadami BHP.

- Wszelkie prace tj.: pomiary, analizy oględziny obiektu odbywać mogą się wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7⁰⁰-15⁰⁰.

- Dodatkowe uzgodnienia tj.: wypożyczenie istniejącej archiwalnej dokumentacji obiektu, (np. opłaty za energie, ciepło) zostają spisane w protokole

- Kontrola jakości:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do spotkania i kontroli merytorycznej

postępu realizacji zamówienia.

- Kontrola jakości odbywać będzie się poprzez :

- Ocenę wizualną wykonywanych prac;

- Ocenę ilościową (obmiarową) wykonanych prac;

- Zgodność technologii z OPZ.

# Odbiór i płatność

Na wykonanie powyższego zakresu usługi zostaje spisana umowa. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy, a także ryzyko Wykonawcy dotyczące oszacowania kosztów.

Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest protokół odbiorowy wraz 
z przekazaniem Zamawiającemu przedmiotu umowy (audytu energetycznego wraz 
z dokumentacją). W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w dostarczonej dokumentacji, Wykonawca zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 3 dni.

# Rękojmia

Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na dokumentację projektową będącą przedmiotem Umowy – zgodnie z art. 556-582 Kodeksu Cywilnego.